巴中市工商局
机关大楼监控系统建设项目

询

价

文

件

2014年8月14日

一. 项目概述

巴中市工商局拟对机关大楼内监控系统进行采购，包括设备及安装、调试等内容。

二、商务要求

1、取得合法经营主体资格的法人；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供承诺函）；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（需提供公司综合能力说明）；

4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（自行承诺书）；

5、已进入巴中市公共资源交易中心政府采购系统信用良好的供应商；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、若投标人的投标产品不是自己生产的，则必须提供其投标主要产品（产品中带“●”）生产厂商出具的针对本项目的授权；

8、在巴中市设有正式的维修服务机构和固定的专业维修人员；

9、本次招标不接受联合体投标。

## 三、项目产品清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素高清枪机●※ | 传感器类型 1/3” Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4°-30.2° (可选)8mm-20mm @ F1.4水平视场角: 35.5°-14.7° -Z:2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4°-30.2° 镜头接口类型 Φ14 自动光圈 DC驱动 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 压缩标准 视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩码率 32Kbps~16Mbps 音频压缩标准 G.711/G.726/MP2L2 音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 图像 最大图像尺寸 1280 × 960 主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720) 60Hz:30fps (1280 × 960), 60fps (1280 × 720) 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持： 50Hz: 25fps(1280 × 960) 60Hz: 30fps(1280 × 960) 图像设置 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域 透雾 支持 电子防抖 支持 日夜转换方式 自动,定时,报警触发 图片叠加 支持128× 128大小BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 网络功能 存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警 越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线 断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 通用功能 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤 接口 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) (-H:-40℃~60℃) 电源供应 DC12V±10% / PoE(802.3af) 功耗 11W MAX -Z/-H:12W MAX 红外照射距离 2.8-12mm:支持红外20-30米 8-20mm:支持红外50-80米 防护等级 IP66 尺寸(mm) 98×105×328.8 重量 1700g | 台 | 4 |
| 2 | 200万像素高清半球●※ | 传感器类型 1/2.8” Progressive Scan CMOS 最小照度 0.02 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.027 Lux @(F1.4,AGC ON),0 Lux with IR 快门 1秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8° -Z: 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8° 镜头接口类型 Φ14 调整角度 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 自动光圈 DC驱动 日夜转换模式 电子彩转黑(-I:ICR红外滤片式) 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 数字宽动态 压缩标准 视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩码率 32Kbps~16Mbps 音频压缩标准 G.711/G.726/MP2L2 音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 图像 最大图像尺寸 1920 × 1080 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(1920 × 1080) 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080) 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持： 50Hz: 25fps(1920 × 1080) 60Hz: 30fps(1920 × 1080) 图像设置 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域 强光抑制 支持 透雾 支持 电子防抖 支持 日夜转换方式 自动,定时,报警触发 图片叠加 支持128× 128大小BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 网络功能 存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警 越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 通用功能 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤 接口 音频接口 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口 报警输入 1路 报警输出 1路 视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±10% /PoE(802.3af) 功耗 6W~9W MAX (红外灯2W,电动镜头1W) 防暴等级 IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102,IK10 红外照射距离 支持红外10-30米 尺寸(mm) Φ140 × 121.8 重量 1400g | 台 | 4 |
| 4 | 网络硬盘录像机● | 视音频输入 网络视频输入 8路 网络视频接入带宽 40Mbps 80Mbps 160Mbps 160 Mbps 网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 视音频输出 HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz CVBS输出 1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL制式704x576；NTSC制式704x480 音频输出 2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω） 预览分割 1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 注：25、32、36分割适用于HDMI与VGA同源输出 视音频编解码参数 录像分辨率 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 8路 硬盘驱动器 类型 8个SATA接口,1个eSATA接口 最大容量 4TB 录像管理 录像/抓图模式 手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放 备份模式 常规备份、事件备份、图片备份 网络管理 网络协议 IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等 外部接口 语音对讲输入 1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 1个，标准RS-485串行接口（预留）1个，标准RS-232串行接口1个，键盘485串口 USB接口 3个，USB 2.0 报警输入 16路 报警输出 4路 其他电源 AC100V-240V，47--63 Hz 功耗(不含硬盘) ≤35W ≤40W ≤45W ≤45W 工作温度 -10℃--＋55℃ 工作湿度 10％--90％ 机箱 19英寸标准2U机箱 尺寸 445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高） 重量（不含硬盘） ≤11Kg | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 4T硬盘（SATA）SATA2.0、7200RPM、3.5英寸 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机● | 全千兆交换机、16个10/100/1000电口、2端口10/100/1000M电口、2端口千兆光接口包转发率：51M、防ARP欺骗、防ARP扫描、支持1000M光电接口的堆叠功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 网线 | 超五类或以上 | 箱 | 5 |
| 8 | 系统集成 | 含设备的运输、安装、调试、综合布线和使用培训 | 批 | 1 |

四、其他说明

1、上述技术要求中设备名称带“●”部分为必须要有厂家授权。

2、上述技术要求中设备名称带“※”部分为必须送样部分。其要求：送样的样品为整体实物样品，并且为无投标人标识的样品。样品应于开标时间前安装调试完毕。样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由投标人自理。样品的送样地点及安装时间届时通知。

3、各包段的工作内容为设备供应、施工安装、调试、系统集成、培训、售后服务等全部内容。

4、本次产品送样要求现场演示，投标人需提供完成演示所需基本设备。

五、商务要求

1、付款方式说明

合同签订后货到甲方，安装调试验收合格后支付合同总货款的95%；剩余的5%合同总货款作为质量保证金，满1年时无质量问题7个工作日内一次性付清。

2、售后要求

质保期（三年）上门服务，4小时内。

评分明细表：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价评审（50分） | 50 | 通过初步评审的最低投标报价作为评标基准价。 |
| 技术评审 （35分） | 31 | 投标人投标产品的技术参数完全满足招标文件要求的得27分。 技术指标和配置高于招标文件技术参数及要求并体现出产品的质量和性能更优的，每有一项加1分，最多加4分； 带★技术参数有一项负偏离，该项不得分；其他技术参数每有一项负偏离，扣2分，扣完为止。 |
|  | 1 | 投标人所投前端摄像机（枪机和球机）具有公安部检测中心颁发的检验报告，得1分。（提供证书复印件） |
|  | 1 | 投标人所投前端摄像机（枪机和球机）具有防水认证，得1分。（提供证书复印件） |
|  | 1 | 监控系统软件（管理平台）具备国家版权局颁发的著作权登记证书的，得1分。（提供有效证明材料） |
|  | 1 | 投标产品每有一项为节能产品政府采购清单中的产品的得0.5分，最多得1分。（提供清单复印件） |
| 样品 （10分） | 10 | 根据送样产品的质量、品牌价值、制造工艺、演示效果等资料综合排名：第一名得10分，第二名得6分，第三名得4分、第四名得2分，第五名得1分，其余不得分。排名不可并列。未送样该项不得分。每少送1样或错送1样扣2分，扣完为止。 |
| 实施方案及售后服务 （5分） | 2 | 根据招标文件要求以及投标文件的实施方案、培训计划等综合评审比较评分0-2分。 |
|  | 2 | 根据对投标人售后服务能力和承诺，包括管理体系、技术人员、维修能力、服务计划、响应时间、现场服务支持能力、质量保修期及范围等进行综合比较评分0-2分。 |
|  | 1 | 投标人所投主要产品（摄像机）生产厂商在本地设立有专业售后服务网点（非经销商），得1分。（提供生产厂商出具的证明材料）。 |
| 满分 | 100分 |

第六章  报价文件格式

1、报价函

巴中市工商局：

1、我公司认真阅读并充分理解了贵单位邀标文件，自愿参加报价。我公司授权                （姓名、职务）代表                      （报价单位全称）全权处理本项目询价的有关事宜。

2、我公司按照询价文件规定对采购人所需的设备采购项目进行报价：

总报价为人民币　　            元（大写                  　　　 ）；

3、一旦我公司成交，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证按询价文件的各项规定完成采购人所需货物，并交付验收。

4、我公司同意按照询价文件的要求，向贵单位缴纳人民币　　元（大写：　　　　　　）的报价保证金，并承诺，下列任何情况发生时，我方将不要求退还报价保证金。

（1）如果我方在报价有效期内撤回报价；

（2）我方提供了虚假响应询价文件的报价文件；

（3）在报价过程中有违规违纪行为；

（4）我方在报价有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照询价文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我公司完全理解并接受采购文件所提出的付款方式。

6、我公司为本项目提供的报价文件3份（正本1份，副本2份）。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价供应商名称：  （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传  真：

日  期：

2、法定代表人授权委托书

__________________（采购代理机构名称）

本授权声明：                     （单位名称）          .（法定代表人姓名、职务）授权                        .（被授权人姓名、职务）为我方 “巴中市工商局机关大楼监控系统建设”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人签字（或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

3、报价一览表

采购项目名称：巴中市工商局机关大楼监控系统建设项目

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间及地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和询价文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖询价人印章。

报价人名称：                                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期：

4、技术要求应答表

采购项目名称：巴中市工商局机关大楼监控系统建设项目

| 序号 | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：                                 （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:：

5、供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供以下资格证明资料复印件装订成报价文件：

（1）通过年检的营业执照副本；

（2）地税、国税《税务登记证》副本；

（3）通过年检的《组织机构代码证》副本；

（4）法人代表授权委托书；

（5）法人代表身份证 (法人参加的)；

（6）授权委托代理人身份证；

以上资料各提供一份并加盖单位印章，必须装订成册。封面上注明“报价文件”、供应商名称、拟参加报价的项目名称。